## Slide 1: Rechnerstrukturen, Teil 2 Vorlesung 4 SWS WS 16/17
Prof. Dr. Jian-Jia Chen Fakultät für Informatik – Technische Universität Dortmund
jian-jia.chen@cs.uni-dortmund.de
http://ls12-www.cs.tu-dortmund.de

## Slide 2: Kontext
Die Wissenschaft Informatik befasst sich mit der Darstellung, Speicherung, Übertragung und Verarbeitung von Information
[Gesellschaft für Informatik]
Z.B. Zahlendarstellung in RS, Teil 1
hier und jetzt

## Slide 3: Motivation
  Jede Ausführung von Programmen bedarf einer zur Ausführung fähigen Hardware.
  Wir nennen diese auch Ausführungsplattformen (execution platforms).
  Platform-based design ist ein Ansatz für viele Anwendungen (Handys, Autos, …)
  Plattformen sind nicht immer ideal (z.B. führen Anwendungen nicht in 0 Zeit mit 0 Energie aus)
  Grundlegendes Verständnis für nicht-ideales Verhalten ist wichtig
  Deshalb Beschäftigung in dieser Vorlesung mit Ausführungsplattformen.
* Bei Graphiken ohne Quellenangabe handelt es sich um ClipArts der Fa. Microsoft, deren Nutzungseinschränkungen einzuhalten sind.
*

## Slide 4: Problematische Situationen …
IT-Technik

## Slide 5: … und Techniken zu deren Vermeidung
IT-Technik
RS-Kurs

## Slide 6: Thema des zweiten Teils der Vorlesung
Ziel: Verständnis der Arbeitsweise von Rechnern, einschl.
  der Programmierung von Rechnern
  des Prozessors
  der Speicherorganisation
  des Anschlusses von Peripherie
  Anwendungen bei Eingebetteten Systemen

## Slide 7: Stil des zweiten Teils der Vorlesung
Stil:
  Betonung des Skripts
  Integration mit praktischen Übungen Einsatz eines Simulators
  Buch von Hennessy/Patterson: Computer Organization: The hardware/software interface, Morgan Kaufman, 2. Aufl. (siehe Lehrbuchsammlung) oder 3. Aufl. als grobe Leitlinie
  Weitere Bücher: siehe Literaturverzeichnis im Skript
  Soviel Interaktion, wie möglich

## Slide 8: Rechnerarchitektur - Einleitung -
Abstraktionsebenen:
Übliche Programmiersprache (C, Java)
Assemblerprogramm-Ebene
Maschinenprogramm-Ebene / Befehlsschnittstelle
Register-Transfer-Verhaltensebene
Register-Transfer-Strukturebene
Gatter-Ebene
Transistorebene
Betriebssystem-Ebene
RS2
RS1
DAP
Assembler
Addierer, Multiplexer, Register
f=a  bc
Reg[2]:=Reg[3]
01010..102
bne $1,$2,loop
for, while, if
Compiler
ET&NT

## Slide 9: 2.2 Die Befehlsschnittstelle 2.2.1 Der MIPS-Befehlssatz
Beispiel: MIPS (~ machine with no interlocked pipe stages)
 MIPS (million operations per second) Entwurf Anfang der 80er Jahre
Warum MIPS ?
  Weitgehend sauberer und klarer Befehlssatz
  Kein historischer Ballast
  Basis der richtungsweisenden Bücher von Hennessy/Patterson
  Simulator verfügbar
  MIPS außerhalb von PCs (bei Druckern, Routern, Handys) weit verbreitet

## Slide 10: Begriffe
  MIPS-Befehle sind elementare Anweisungen an die MIPS-Maschine
  Ein MIPS-Maschinenprogramm ist eine konkrete Folge von MIPS-Befehlen
  Die MIPS-Maschinensprache ist die Menge möglicher MIPS-Maschinenprogramme
  Entsprechendes gilt für die Assemblerprogramm-Ebene
  Vielfach keine Unterscheidung zwischen beiden Ebenen
Assemblerprogramm-Ebene
Maschinenprogramm-Ebene / Befehlsschnittstelle

## Slide 11: MIPS-Assembler-Befehle Arithmetische und Transportbefehle
Erstes Beispiel: Addition:
Allgemeines Format: add a,b,c mit a,b,c  $0..$31
  $0..$31 stehen für 32 Bit lange Register,
  a ist das Zielregister,
Beispiel:
add $3,$2,$1

## Slide 12: Funktion des Additionsbefehls
Beispiel: add $3,$2,$1
$31
$1
$3
..
$0
$2
"0...0"
5
6
add $3,$2,$1
$0 ist ständig = 0
11
Register („Reg“)

## Slide 13: Simulation des MIPS-Befehlssatzes mit MARS
Simulator MARS: http://courses.missouristate.edu/ kenvollmar/mars/ (erfordert Java),
Warum Simulation statt Ausführung des Intel-Befehlssatzes?
  Möglichkeit der Benutzung des MIPS-Befehlssatzes
  Keine Gefährdung des laufenden Systems
  Bessere Interaktionsmöglichkeiten
  MARS läuft auf verschiedenen Plattformen: Windows, MAC OS X, Linux
Installation jetzt dringend empfohlen, für Studierende ohne PC-Zugang Nutzung an Fakultätsrechnern möglich.
Schreiben Sie eigene kleine Programme!
Üblicherweise beziehen sich mindestens 2 von 4 Klausuraufgaben auf die MIPS-Programmierung.
Demo MARS

## Slide 14: Älterer Simulator: SPIM
  MARS versucht, SPIM-Obermenge zu implementieren
  Bekannte Ausnahmen:
    .set-Anweisung
    Delayed branches
    Kein Standard-trap handler in MARS
    Keine Extra-Befehlsliste verfügbar
    Vergrößerung des Bildschirm-Fonts?
    Programm-Ende mittels exit-syscall statt mit jr $31
    Andere Realisierung großer Konstanten
  (SPIM-) Befehlsliste befindet sich im Anhang des Skripts.

## Slide 15: Semantik: per Register-Transfer-Notation (genauer: Register-Transfer-Verhaltens-Notation)
Argumente oder Ziele: Register oder Speicher, z.B. Reg[3]; PC; Reg[31]
Konstante Bitvektoren: Einschluss in ", z.B: "01010100011"
Selektion von einzelnen Bits: runde Klammern: PC(15:0) -- VHDL downto statt `:´, alt: `.´ vor `(´
Konkatenation (Aneinanderreihung) mit &, z.B. (Hi & Lo); PC := PC(31:28) & I(25:0) & "00"
Zuweisungen: mittels := , z.B. PC := Reg[31]
In Anlehnung an HW-Beschreibungs-sprache VHDL

## Slide 16: Semantik des Additionsbefehls
Beispiel:
add $3,$2,$1 # Reg[3]:= Reg[2]+Reg[1]
# leitet in der Assemblernotation einen Kommentar ein.
Register speichern (Teils des) aktuellen Zustands; add-Befehl veranlasst Zustandstransformation.
Bedeutung in Register-Transfer-Notation

## Slide 17: Addition für 2k-Zahlen oder für vorzeichenlose Zahlen? (1)
Muss der add-Befehl „linkestes“ Bit als Vorzeichen betrachten?
Nein, bei 2k-Zahlen und bei vorzeichenlosen Zahlen („Betragszahlen“) kann jede Stelle des Ergebnisses gemäß der Gleichungen für Volladdierer bestimmt werden, unabhängig davon, ob die Bitfolgen als 2k-Zahlen oder als Betragszahlen zu interpretieren sind (siehe RS, Teil 1).
  es reicht ein Additionsbefehl zur Erzeugung der Ergebnis-Bitvektoren für beide Datentypen aus. Allerdings Unterschiede hinsichtlich der Behandlung von Bereichsüberschreitungen.

## Slide 18: Addition für 2k-Zahlen oder für vorzeichenlose Zahlen? (2)
MIPS-Architektur bietet addu-Befehl für unsigned integers:
  add-Befehl signalisiert Bereichsüberschreitungen (für vorzeichenbehaftete Zahlen),
  addu-Befehl ignoriert diese (kein Signalisieren von Bereichsüberschreitungen vorzeichenloser Zahlen).

## Slide 19: Das Speichermodell der MIPS-Architektur
0
 232-4
...
0 1 2 3
4
8
Registerspeicher (Reg)
$31
$1
$..
$30
$0
$2
4 Bytes
4 Bytes
Hauptspeicher (Speicher)
+ spez. Register (Hi, Lo, PC)
3 2 1 0

## Slide 20: Eigenschaften des Von-Neumann-Rechners (1)
Wesentliches Merkmale der heute üblichen Rechner, die auf dem Prinzip des Von-Neumann-Rechners basieren:
1. Einteilung des Speichers in Zellen gleicher Größe, die über Adressen angesprochen werden können.
!

## Slide 21: Der load word-Befehl
Allgemeine Form: lw ziel, offset(reg) mit ziel, reg  $0..$31, offset: Konstante  -215 .. 2 15-1, deren Wert beim Laden des Programms bekannt sein muss bzw. deren Bezeichner.
Beispiel:
12
+
$8
$19
...
...
...
1000
1012
Reg
Speicher
4711
4711
lw $8, 12($19)# Reg[8]:=Speicher[12+Reg[19]]

## Slide 22: Der store word-Befehl
Allgemeine Form: sw quel, offset(reg) mit quel, reg  $0..$31, offset: Konstante  -215 .. 2 15-1, deren Wert beim Laden des Programms bekannt sein muss bzw. deren Bezeichner.
Beispiel: sw $8, 8($19) # Speicher[8+Reg[19]] := Reg[8]
8
+
$8
$19
...
...
...
1000
1008
Reg
Speicher
4711
4711
4711

## Slide 23: Darstellung von Befehlen im Rechner
 | Größe [Bit] | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6
Arithmetische Befehle | Format R | op | rs | rt | rd | shamt | funct
lw, sw | Format I | op | rs | rt | offset |  | 
Zergliederung eines Befehlswortes in Befehlsfelder; Jede benutzte Zergliederung heißt Befehlsformat; Beispiele:
Operationscode, kodiert Befehl
shift amount; kodiert Befehlsvariante
function; kodiert Befehlsvariante

## Slide 24: Speicherung von Befehlen im Rechner
Übersetzung des Assemblerprogramms in ein ladbares Maschinenprogramm ist Aufgabe des Assemblers
0
 232-4
...
4
8
Hauptspeicher (Speicher)
lw $2,100($0)
lw $3,104($0)
add $3,$2,$3
sw $3,108($0)
35 0 2 100
0 2 3 3 0 32
35 0 3 104
43 0 3 108
12
100
104
108
...
10
15
Assemblerprogramm

## Slide 25: Eigenschaften des Von-Neumann-Rechners (2)
Wesentliche Merkmale der heute üblichen Rechner, die auf dem Prinzip des Von-Neumann-Rechners basieren:
2. Verwendung von speicherprogrammierbaren Programmen.
3. Speicherung von Programmen und Daten in demselben Speicher.
!

## Slide 26: Zusammenfassung
  Schichtenmodell
    Programme in höherer Programmiersprache
    Assemblerprogramme
    Maschinenprogramme
    RT-Verhalten/-Strukturen
    Gatter
  Unterscheidung zw. Befehlen, Programmen, Sprachen
  Exemplarische Betrachtung der MIPS-Assembler- & Maschinensprache  MARS
    add-, lw-, sw-Befehle; RT-Semantik; Unterscheidung add/addu
    Speichermodell
    Darstellung von Befehlen
  Prinzipien der von Neumann-Maschine
Notes: Ende Stunde 1

## Slide 27: Abarbeitung: immer der Reihe nach
Der Zeiger auf den gerade ausgeführten Befehl wird im Programmzähler PC (program counter) gespeichert
0
 232-4
...
4
8
Hauptspeicher (Speicher)
35 0 2 100
0 2 3 3 0 32
35 0 3 104
43 0 3 108
12
100
104
108
...
10
15
$2
$1
0
$3
..
$0
Reg
10
15
25
25

## Slide 28: Eigenschaften des Von-Neumann-Rechners (3)
!
Wesentliche Merkmale der heute üblichen Rechner, die auf dem Prinzip des Von-Neumann-Rechners basieren:
4. Die sequentielle Abarbeitung von Befehlen.
5. Es gehört zur Semantik eines jeden Befehls (Ausnahme: Sprungbefehle, s.u.), dass zusätzlich zu den erwähnten Änderungen der Speicherinhalte noch der Programmzähler PC erhöht wird, im Fall der MIPS-Maschine jeweils um 4.

## Slide 29: 2.2.1 Der MIPS-Befehlssatz 2.2.1.1 Arithmetische und Transportbefehle
 | Größe [Bit] | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6
Arithmetische Befehle | Format R | op | rs | rt | rd | shamt | funct
lw, sw | Format I | op | rs | rt | offset |  | 
Darstellung von Befehlen im Rechner (Wdh.)
Problem: Passt nicht zur Länge der Register

## Slide 30: Nutzung des 16-Bit-Offsets in der 32-Bit Arithmetik
Replizierung des Vorzeichenbits liefert 32-Bit 2k-Zahl:
11111111111111112
111111111111111111111111111111112
-110
-110
sign_ext(a,m) : Function, die Bitvektor a auf m Bits erweitert
01111111111111112
000000000000000001111111111111112
(215-1)10
(215-1)10

## Slide 31: Beweis der Korrektheit von sign_ext
Bitvektor a=(an-1, …,a0) repräsentiert bei 2k-Kodierung Zahl
  Sei nun an-1=‘0’. Dann ist
  Sei nun an-1=‘1’. Dann ist
Wegen
folgt
, also auch

## Slide 32: Auswirkung der Nutzung von sign_ext bei der Adressierung
Präzisere Beschreibung der Bedeutung des sw-Befehls:
sw rt, offset(rs) #
Speicher[Reg[rs]+sign_ext(offset,32)]:=Reg[rt]
adressier-bar
mit Vorzeichenweiterung
mit zero-extend (“00..00” & ...)
Reg[rs]
adressier-bar
0
0
Reg[rs]

## Slide 33: Einsatz der Vorzeichenerweiterung bei Direktoperanden (immediate addressing)
  Beschreibung der Bedeutung des add immediate-Befehls* addi rt, rs, const # benutzt Format I # Reg[rt] := Reg[rs] + sign_ext(const,32)
* Der MIPS-Assembler erzeugt vielfach automatisch immediate-Befehle, wenn statt eines Registers direkt eine Konstante angegeben ist, z.B. bei add $3,$2,3
  add immediate unsigned-Befehl addiu rt, rs, const # benutzt Format I Wie addi ohne Erzeugung von Überläufen (!)

## Slide 34: Subtraktionsbefehle
sub $4,$3,$2 # Reg[4]:= Reg[3]-Reg[2] Subtraktion, Ausnahmen möglich
subu $4,$3,$2 # Reg[4]:= Reg[3]-Reg[2] Subtraktion, keine Ausnahmen signalisiert
Format: R

## Slide 35: Multiplikationsbefehle
Die Multiplikation liefert doppelt lange Ergebnisse. Beispiel: -231x-231=262; 262 benötigt zu Darstellung einen 64-Bit-Vektor. Wo soll man ein solches Ergebnis abspeichern?
MIPS-Lösung: 2 spezielle Register Hi und Lo:
mult $2,$3 # Hi & Lo := Reg[2] * Reg[3]
Transport in allgemeine Register:
mfhi, $3 # Reg[3]:=Hi
mflo, $3 # Reg[3]:=Lo
Höherwertiger Teil des Ergebnisses
Konkatenation (Aneinanderreihung)
Niederwertiger Teil des Ergebnisses

## Slide 36: Varianten des Multiplikationsbefehls
  mult $2,$3 # Hi&Lo:=Reg[2]*Reg[3] ; für ganze Zahlen in 2k-Darstellung
  multu $2,$3 # Hi&Lo:=Reg[2]*u Reg[3] ; für natürliche Zahlen (unsigned int)
  mul $4,$3,$2 # Besteht aus mult und mflo # Hi&Lo:=Reg[3]*Reg[2]; Reg[4]:=Lo ; für 2k-Zahlen, niederwertiger Teil im allgem. Reg.
  mulo $4,$3,$2 # # Hi&Lo:=Reg[3]* Reg[2]; Reg[4]:=Lo ; für 2k-Zahlen, niederwertiger Teil im allg. Reg, Überlauf-Test.
  mulou $4,$3,$2 # # Hi&Lo:=Reg[3]*u Reg[2]; Reg[4]:=Lo ; für unsigned integers, im allg. Reg., Überlauf-Test
Merkregel: „weniger ist mehr“ = kürzere Bezeichung kopiert auch in allgem. Register

## Slide 37: Divisionsbefehle
Problem: man möchte gern sowohl den Quotienten wie auch den Rest der Division speichern; Passt nicht zum Konzept eines Ergebnisregisters
MIPS-Lösung: Verwendung von Hi und Lo
  div $2,$3 # für ganze Zahlen in 2k-Darstellung # Lo:=Reg[2]/Reg[3]; Hi:=Reg[2] mod Reg[3]
  divu $2,$3 # für natürliche Zahlen (unsigned integers) # Lo:=Reg[2]/u Reg[3]; Hi:=Reg[2] modu Reg[3]
Simulator: mod.asm
Skript-Anhang: “Note that if an operand is negative, the remainder is unspecified by the MIPS
architecture and depends on the conventions of the machine on which SPIM is run”

## Slide 38: Logische Befehle
Beispiel | Bedeutung | Kommentar
and $4,$3,$2 | Reg[4]:=Reg[3]  Reg[2] | und
or $4,$3,$2 | Reg[4]:=Reg[3]  Reg[2] | oder
andi $4,$3,100 | Reg[4]:=Reg[3]  100 | und mit Konstanten
sll $4,$3,10 | Reg[4]:=Reg[3] << 10 | Schiebe nach links logisch
srl $4,$3,10 | Reg[4]:=Reg[3] >> 10 | Schiebe nach rechts logisch
zero_ext(

## Slide 39: Laden von Konstanten
  Für den Sonderfall s=$0: ori r,$0,const # Reg[r]:=0  zero_ext(const,32) addiu r,$0,const # Reg[r]:=sign_ext(const,32)
Wie kann man 32-Bit-Konstanten in Register laden?
0 const
  Direktoperanden für das untere Halbwort: ori r,s,const # Reg[r]:=Reg[s]  (000016 & const) addiu r,s,const # Reg[r]:=Reg[s] + sign_ext(const,32)
Vorzeichen(const) const

## Slide 40: Laden von Konstanten (2)
const 0
  Für Konstanten mit: unteres Halbwort = 0 lui r, const #Reg[r]:=const &000016 (load upper immediate)

## Slide 41: Laden von Konstanten (3)
  Für andere Konstanten: lui $1, const‘ ori r,$1,const“
Sequenz wird vom Assembler für li (load immediate) erzeugt.
Unterschiedliche Abbildung auf Maschinenbefehle bei SPIM und MARS!
Register $1 ist immer für den Assembler freizuhalten.
0 const“
const` 0
const‘ const“

=

## Slide 42: Der load address – Befehl la
In vielen Fällen muss die Adresse einer Speicherzelle in einem Register bereit gestellt werden.
Dies ist mit den bislang vorgestellten Befehlen zwar möglich, der Lesbarkeit wegen wird ein eigener Befehl eingeführt.
Der Befehl la entspricht dem lw-Befehl, wobei der Speicherzugriff unterbleibt. Beispiel:
la $2,0x20($3) # Reg[2] := 0x20 + Reg[3]
la kann über eine Sequenz aus li und add erzeugt werden.

## Slide 43: Einteilung des Speicherbereichs (memory map) im Simulator folgt üblicher C/Unix-Konvention
Befehle
Adresse Ein-/ Ausgabegeräte
Daten bekannter Größe+weitere Daten
Dynamisch erzeugte Daten, Auf- und Abbau bei Aufruf von Prozeduren/Unterprogrammen
Betriebssystem
0
7fffeffc16
Stack segment
40000016
Reserviert
Text segment
Data segment
1001000016
8000000016
Kernel space

## Slide 44: Problem der Nutzung nicht zusammenhängender Adressbereiche
Man müsste den Segmenten verschiedenen physikalischen Speicher zuordnen, wenn man mit diesen Adressen wirklich den physikalischen Speicher adressieren würde.
Auswege:
  Umrechnung der Adressen (siehe Abschnitt über Speicher) oder
  Benutzung weitgehend zusammenhängender Speicherbereiche
0
7fffeffc16
Stack segment
40000016
Reserviert
Text segment
Data segment
1001000016
8000000016
Kernel space

## Slide 45: Benutzung weitgehend zusammenhängender Speicherbereiche
Betriebssystem
Text segment
Data segment
Stack segment
….
Erfordert eine relativ gute Kenntnis der Größe der Segmente
Kann beim MARS konfiguriert werden ( Einstellungen).

## Slide 46: Benutzung der Speicherbereiche in einem Beispielprogramm
Beispielprogramm .glob main #Globales Symbol
main: lw $2, 0x10010000($0) #Anfang Datenbereich
lw $3, 0x10010004($0)
add $3,$2,$3
sw $3, 0x10010008($0)
Simulator!
Laut eig. Test erzeugt MARS im Fall „zu großer” Offsets in einem Befehl lw $z,d($b) Code zur Berechung der Adresse nach dem folgenden Schema in $1
lui $1,<obere 16 Bit von d>
addu $1,$1,$b; ohne overflow check
lw $z,<untere 16 Bit von d>($1)
Der 2. Befehl entfällt wenn ($b) nicht vorhanden ist, aber nicht bei b=0 (!)

## Slide 47: Zwei Versionen des Additionsprograms
.globl main #Globales Symbol
main: lw $2, 0x10010000($0) #Anfang Datenbereich
lw $3, 0x10010004($0)
add $3,$2,$3
sw $3, 0x10010008($0)
… syscall
.globl main
main: li $28,0x10010000
lw $2, 0($28)
lw $3, 4($28)
add $3,$2,$3
sw $3, 8($28)
… syscall

## Slide 48: Transformation der Programmdarstellungen
Assemblerprogramm
Assembler
Maschinenprogramm in Datei
Lader
geladenes Programm

## Slide 49: Funktion des Assemblers (1)
  Übersetzt symbolische Befehlsbezeichnungen in Bitvektoren.
  Übersetzt symbolische Registerbezeichnungen in Bitvektoren.
  Übersetzt Pseudo-Befehle in echte Maschinenbefehle.
  Verwaltet symbolische Marken.
  Nimmt die Unterteilung in verschiedene Speicherbereiche vor.

## Slide 50: Funktion des Assemblers (2)
  Verarbeitet einige Anweisungen an den Assembler selbst:
  .ascii text Text wird im Datensegment abgelegt
  .asciiz text Text wird im Datensegment abgelegt, 0 am Ende
  .data die nächsten Worte sollen in das Daten-Segment
  .extern Bezug auf externes globales Symbol
  .globl id Bezeichner id soll global sichtbar sein
  .kdata die nächsten Worte kommen in das Kernel-Daten-Segment
  .ktext die nächsten Worte kommen in das Kernel-Text-Segment
  .set Setzen von Optionen (SPIM)
  .space n n Bytes im Daten-Segment reservieren
  .text die nächsten Worte kommen in das Text-Segment
  .word wert, ... wert Im aktuellen Bereich zu speichern

## Slide 51: Assembler übersetzt symbolische Registernummern
$zero = $0 usw., siehe Anhang
s0 16 Saved temporary, preserved across call
s1 17 Saved temporary, preserved across call
s2 18 Saved temporary, preserved across call
s3 19 Saved temporary, preserved across call
s4 20 Saved temporary, preserved across call
s5 21 Saved temporary, preserved across call
s6 22 Saved temporary, preserved across call
s7 23 Saved temporary, preserved across call
t8 24 Temporary, not preserved across call
t9 25 Temporary, not preserved across call
k0 26 Reserved for OS kernel
k1 27 Reserved for OS kernel
gp 28 Pointer to global area
sp 29 Stack pointer
fp 30 Frame pointer
ra 31 Return address, used by function call
zero 0 Constant 0
at 1 Reserved for assembler
v0 2 Expression evaluation and
v1 3 results of a function
a0 4 Argument 1
a1 5 Argument 2
a2 6 Argument 3
a3 7 Argument 4
t0 8 Temporary,  preserved across call
t1 9 Temporary,  preserved across call
t2 10 Temporary,  preserved across call
t3 11 Temporary,  preserved across call
t4 12 Temporary,  preserved across call t5 13 Temporary,  preserved across call t6 14 Temporary,  preserved across call
t7 15 Temporary,  preserved across call

## Slide 52: Zusammenfassung
  Sequentielle Befehlsbearbeitung
  Vorzeichenerweiterung
  Laden von Konstanten
  Weitere arithmetische/logische Befehle
  Übliche Speichereinteilung
  Funktion des Assemblers
Notes: Ende 2. Stunde

## Slide 53: 2.2.1.5 Sprungbefehle
Problem mit dem bislang erklärten Befehlssatz: keine Abfragen möglich.
Lösung: (bedingte) Sprungbefehle (conditional branches).
Elementare MIPS-Befehle:
beq rega,regb,Sprungziel (branch if equal) mit rega, regb  $0..$31, und Sprungziel: 16 Bit integer (oder Bezeichner dafür).
bne rega,regb,Sprungziel (branch if not equal) mit rega, regb  $0..$31, und Sprungziel: 16 Bit integer (oder Bezeichner dafür).
© P. Marwedel, 2012

## Slide 54: Anwendung von beq und bne
beq $19, $20, L1 # nach L1, falls i=j
add $16, $17, $18 # f=g+h
L1: sub $16, $16, $19 # immer ausgeführt
if (i==j) goto L1;
f=g+h;
L1: f=f-i;
Assembler rechnet L1 in die im Maschinencode zu speichernde Konstante um.
Übersetzung von
in
Symbolische Bezeichnung für eine Befehlsadresse.

## Slide 55: Unbedingte Sprünge
if (i==j) f=g+h; else f = g –h;
bne $19, $20, Else # nach Else falls ij
add $16, $17, $18 # f=g+h
j Exit # Unbedingter Sprung # (unconditional jump)
Else: sub $16, $17, $18 # f=g-h
Exit: ...
Lösung
Problem: Übersetzung von

## Slide 56: Realisierung von Array-Zugriffen
  Bei C beginnen Arrays mit dem Index 0
  Die Adresse des Arrays ist gleich der Adresse der Komponente 0 (z.B. =a_save)
  Wenn jede Array-Komponente ein Wort belegt, dann belegt Komponente mit Index i das Wort i des Arrays.
  Sei c = Anzahl der adressierbaren Speicherzellen pro Element (=4 bei 32-Bit Integern auf der MIPS-Maschine), sei a_save = Array-Anfangsadresse,  (a_save+ i x c) ist Adresse der Komponente i.
save[0]
save[1]
a_save
a_save+4
…

## Slide 57: Realisierung von Schleifen mit unbedingten Sprüngen
li $10,4 # Reg[10]:=4
Loop: mul $9,$19,$10 # Reg[9]:=i * 4
lw $8,a_save($9) # Reg[8]:=save[i]
bne $8,$21, Exit # nach Exit, falls 
add $19,$19,$20 # i=i+j
j Loop
Exit: ...
Lösung:
while (save[i]==k) i = i+j;
Problem: Übersetzung von
save[0]
save[1]
a_save
a_save+4
…

## Slide 58: Format und Bedeutung unbedingter Sprünge
 | Größe [Bit] | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6
Arithmetische Befehle | Format R | op | rs | rt | rd | shamt | funct
lw, sw, beq, bne | Format I | op | rs | rt | offset |  | 
j, jal | Format J | op | adresse |  |  |  | 
Sprünge außerhalb 256MB schwierig
PC
31 28 27 2
0 0
1 0
alter Wert

## Slide 59: Tests auf <,  ,>, 
MIPS-Lösung: slt-Befehl (set if less than) slt ra,rb,rc # # Reg[ra]:=if Reg[rb]<Reg[rc] then 1 else 0
Tests werden vom Assembler aus slt, bne und beq-Befehlen zusammengesetzt:
Beispiel: aus blt $2,$3,L wird slt $1,$2,$3 bne $1,$0,L
$1 ist per Konvention dem Assembler vorbehalten

## Slide 60: Weitere Befehle
Weitere Befehle:
  slti (Vergleich mit Direktoperanden)
  sltu (Vergleich für Betragszahlen)
  sltui (Vergleich für Betragszahlen als Direktoperand)
  ble (Verzweige für less or equal)
  blt (Verzweige für less than)
  bgt (Verzweige für greater than)
  bge (Verzweige für greater or equal)
Pseudo-befehle

## Slide 61: Übersetzung einer for-Schleife
Bedingte Sprünge werden auch zur Übersetzung von for-Schleifen benötigt. Beispiel: Das C-Programm
j = 0; for (i=0; i<n; i++) j = j+i;
kann in das folgende Programm übersetzt werden:
main: li $2,0 # j:=0
li $3,0 # i:=0
loop: bge $3,$4, ende # i>=n?
add $2,$2,$3 # j:=j+i
addi $3,$3,1 # i:=i+1
j loop
ende: ...

## Slide 62: Realisierung von berechneten Sprüngen: der jr-Befehl
Format: jr reg (jump register), mit reg  $0..$31
Semantik: PC:=Reg[reg]
Beispiel: jr $3
Registerspeicher (Reg)
$31
$..
$..
$30
$0
$3
00 40 00 0016
PC
00 40 00 0016

## Slide 63: SWITCH-Anweisungen
switch(k) { /* k muss  0..3 sein! */
case 0: f=i+j; break; /* k =0 */
case 1: f=g+h; break; /* k =1 */
case 2: f=g-h; break; /* k =2 */
case 3: f=i-j; break; /* k =3 */
}
Annahme: k=2
Jumptable
Speicher
L0
L1
L2
L3
...
Realisierung
...
Adresse des ersten Befehls für case 3
Adresse des ersten Befehls für case 0
.data Jumptable: .word L0,L1,L2,L3, ..
© P. Marwedel, 2012

## Slide 64: Realisierung von SWITCH-Anweisungen mittels des jr-Befehls
switch(k) {
case 0: f=i+j; break; /* k =0 */
case 1: f=g+h; break; /* k =1 */
case 2: f=g-h; break; /* k =2 */
case 3: f=i-j; break; /* k =3 */ }
li $10,4 # Reg[10]:=4
swit: mul $9,$10,$21 # Reg[9]:=k*4
lw $8,Jumptable($9) # 1 der 4 Adressen
jr $8 # PC:=Reg[8]
L0: add $16,$19,$20 # k ist 0;
j Exit # entspricht break
L1: add $16,$17,$18 # k ist 1;
j Exit # entspricht break
L2: sub $16,$17,$18 # k ist 2;
j Exit # entspricht break
L3: sub $16,$19,$20 # k ist 3;
Exit: ... #

## Slide 65: Zusammenfassung
  Sprungbefehle
    Bedingte
    Unbedingte Sprungbefehle
  Realisierung von
    if-Anweisungen
    while- und for-Schleifen
    switch-Anweisungen
© P. Marwedel, 2012

## Slide 66: 2.2.1.6 Prozeduraufrufe
void function C
{
...
}
void function B
{
C
}
void function A
{
B
}
main: A
Man muss
  sich merken können, welches der auf den aktuellen Befehl im Speicher folgende ist (d.h., man muss sich PC+4 merken) und
  an eine (Befehls-) Adresse springen.

## Slide 67: Der jump-and-link-Befehl
Format: jal adresse wobei adresse im aktuellen 256 MB-Block liegt
Bedeutung: Reg[31]:=PC+4;
PC:=PC(31:28) & I(25:0) & "00“;
(auch PC:=(0xf0000000 & PC)|addresse << 2);
Beispiel: jal 0x104000 # addresse << 2 ist 0x410000
Registerspeicher (Reg)
$31
$1
$..
$30
$0
$..
PC
Vor der Ausführung von jal an Adresse 40000016
00 40 00 0016
00 40 00 0416
00 41 00 0016
Nach der Ausführung von jal an Adresse 40000016
Notes: 104000
208000
410000

## Slide 68: Realisierung nicht verschachtelter Prozeduraufrufe mit jal und jr
void function A
{
... /* jr, $31 */
}
main: A; /*jal A*/
...
$31
$1
$..
$30
$0
$..
PC
400000
410000
400004
00 40 00 00
00 41 00 00
00 40 00 04
410004
00 41 00 04
00 40 00 04
+4

## Slide 69: Das Stapel-Prinzip
void function C
{
...
}
void function B
{
C
}
void function A
{
B
}
main: A
Evtl. Speicherbereich für Hauptprogramm
Speicherbereich für (1. Aufruf) von A
Speicherbereich für (1. Aufruf) von B
Speicherbereich für (1. Aufruf) von C
Beste Animation mit Powerpoint XP

## Slide 70: Realisierung eines Stapels im Speicher
Evtl. Speicherbereich für Hauptprogramm
Speicherbereich für (1. Aufruf) von A
Speicherbereich für (1. Aufruf) von B
Speicherbereich für (1. Aufruf) von C
stack pointer
Speicher
MIPS-Konvention: Benutzung von Register 29 als stack-pointer

## Slide 71: Konkrete Realisierung für drei Prozeduren
C()
{ ...; } /* jr*/
B()
{ /*$31->stack*/
C();
} /*stack->$31,jr */
A()
{ /*$31->stack*/
B();
} /*stack->$31,jr */
main()
{A();}
Statisch:
Dynamisch:
Aktiv | Befehl
main | jal A
A | $31 -> stack
A | jal B
B | $31 -> stack
B | jal C
C | jr $31
B | Rückschreiben von $31
B | jr $31
A | Rückschreiben von $31
A | jr $31
main | 

## Slide 72: Sichern von Registerinhalten
Einige Register sollten von allen Prozeduren genutzt werden können, unabhängig davon, welche Prozeduren sie rufen und von welchen Prozeduren sie gerufen werden.
Die Registerinhalte müssen beim Prozeduraufruf gerettet und nach dem Aufruf zurückgeschrieben werden.
2 Methoden:
  1. Aufrufende Prozedur rettet vor Unterprogrammaufruf Registerinhalte (caller save) und kopiert sie danach zurück.
  2. Gerufene Prozedur rettet nach dem Unterprogramm-Aufruf diese Registerinhalte und kopiert sie vor dem Rücksprung zurück (callee save).

## Slide 73: Sichern von Registern (2)
caller: Retten der Register auf den stack.
jal ...
callee:
Retten von $31.
Befehle f. Rumpf.
Rückschreiben von $31.
jr $31.
caller:
Rückschreiben der Register.
caller save
callee save
caller: jal ...
callee:
Retten der Register auf den stack.
Retten von $31.
Befehle f. Rumpf.
Rückschreiben von $31.
Rückschreiben der Register.
jr $31.
caller:

## Slide 74: 2.2.1.7 Prozeduren mit Parametern
int stund2sec(int stund) {return stund*60*60}
stund2sec(5);
Wo findet stund2sec den Eingabeparameter?
Konflikt:
  Parameter möglichst in Registern übergeben (schnell)
  Man muss eine beliebige Anzahl von Parametern erlauben.
MIPS-Konvention: Die ersten 4 Parameter werden in Registern $4, $5, $6, $7 übergeben, alle weiteren im stack.

## Slide 75: Benutzung der Register
Register | Verwendung
$0 | 0
$1 | Assembler
$2,$3 | Funktionsergebnis
$4-$7 | Parameter
$8-$15 | Hilfsvariable, nicht gesichert
$16-$23 | Hilfsvariable, gesichert
$24-$25 | Hilfsvariable, nicht gesichert
$26-$27 | Für Betriebssystem reserviert
$28 | Zeiger auf globalen Bereich
$29 | Stack pointer
$30 | Zeiger auf Datenbereich
$31 | Rückkehradresse

## Slide 76: Call by value vs. call by reference
An Prozeduren Parameterwert oder dessen Adresse übergeben?
Parameterwert selbst (call by value):
Gerufener Prozedur ist nur der Wert bekannt.
Die Speicherstelle, an der er gespeichert ist, kann nicht verändert werden.
Adresse des Parameters (call by reference):
Erlaubt Ausgabeparameter, Änderung der Werte im Speicher durch die gerufene Prozedur möglich.
Bei großen Strukturen (arrays) effizient.
C: - Bei skalaren Datentypen (int, Zeigern, usw.): wählbar, typischerweise call by value, - bei komplexen Datentypen (arrays): call by reference.

## Slide 77: Prozedur swap , Prinzip der Übersetzung in Assembler
swap (int v[], int k)
{int temp;
temp=v[k];
v[k]=v[k+1];
v[k+1]=temp;
}
Schritte der Übersetzung in Assembler:
1. Zuordnung von Speicherzellen zu Variablen
2. Übersetzung des Prozedurrumpfes in Assembler
3. Sichern und Rückschreiben der Register
25
15
Adresse (v)
15
25
v[k+1]
...
v[k]
v[0]

## Slide 78: Zuordnung von Registern
Variable | Speicherzelle | Kommentar
Adresse von v | $4 | Aufgrund der MIPS-Konvention für den 1. Parameter
k | $5 | Aufgrund der MIPS-Konvention für den 2. Parameter
temp | $15 | (irgendein freies Register)
Interne Hilfsvariable | $16 | (irgendein freies Register)

## Slide 79: Realisierung des Rumpfes
add $2,$4,$5 #Adresse(v[k]) ?
lw $15, 0($2) #lade v[k] (?)
lw $16, 1($2) #lade v[k+1] (?)
sw $16, 0($2) #v[k]:=v[k+1](?)
sw $15, 1($2) #v[k+1]:=temp(?)
# wegen der Byte-adressierung falsch
temp=v[k];
v[k]=v[k+1];
v[k+1]=temp;
li $2, 4 #
mul $2,$2,$5 #Reg[2]:=4*k
add $2,$4,$2 #Adresse von v[k]
lw $15, 0($2) #lade v[k]
lw $16, 4($2) #lade v[k+1]
sw $16, 0($2) #v[k]:=v[k+1]
sw $15, 4($2) #v[k+1]:=temp
$4= Adresse (v)
15
25
v[k+1]
...
v[k]
v[0]
15
25

## Slide 80: Sichern der Register
Prolog: Sichern der in swap überschriebenen Register:
Prolog
Prozedurrumpf
Epilog
addi $29,$29,-16
sw $2, 0($29)
sw $15, 4($29)
sw $16, 8($29)
sw $31, 12($29)
Speicher
$29
Vorab belegter Teil des Stacks
$29
Nach dem Sichern belegter Teil des Stacks
Wegen der Verwendung des Stacks auch für Interrupts (siehe 2.2.2.3) immer zuerst mittels addi den Platz auf dem Stack schaffen!

## Slide 81: Rückschreiben der Register
Epilog: Rückschreiben der in swap überschriebenen Register:
Prolog
Prozedurrumpf
Epilog
lw $2, 0($29)
lw $15, 4($29)
lw $16, 8($29)
lw $31, 12($29)
addi $29,$29,16
Speicher
Vorab belegter Teil des Stacks
$29
Nach dem Sichern belegter Teil des Stacks
Wegen der Verwendung des Stacks auch für Interrupts (siehe 2.2.2.3) immer zuletzt mittels addi den Platz auf dem Stack freigeben!

## Slide 82: Übersetzung von bubble sort
Schritte der Übersetzung in Assembler:
1. Zuordnung von Speicherzellen zu Variablen
2. Übersetzung des Prozedurrumpfes in Assembler
3. Sichern und Rückschreiben der Registerinhalte
int v[10000]
sort(int v[], int n)
{int i,j;
for (i=0; i<n; i=i+1) {
for (j=i-1; j>=0 && v[j]>v[j+1]; j=j-1){
swap(v,j);
}
}
}
*
Notes: Ziffern wegen Fehler in Openoffice manuell eingetragen.

## Slide 83: Zuordnung von Registern
Adresse von v | $4 | Lt. Konvention
n | $5 | Lt. Konvention
j | $17 | gesichertes Register
Kopie von $4 | $18 | Sichern der Parameter zur Vorbereitung des Aufrufs von swap
i | $19 | gesichertes Register
Kopie von $5 | $20 | wie $4
Hilfsvariable | $15,$16,$24,$25 | irgendwelche freien Register
Hilfsvariable | $8 | nicht gesichert

## Slide 84: Übersetzung des Rumpfes
int v[10000]
sort(int v[], int n)
{int i,j;
for(i=0;i<n;i=i+1){
for(j=i-1;j>=0 && v[j]>v[j+1];j=j-1) {swap(v,j);}}}
add $18,$4,$0 #
add $20,$5,$0 #
li $19,0 # i:=0
for1: bge $19,$20,ex1 # i>=n?
addi $17,$19,-1 # j:=i-1
for2: slti $8,$17,0 # j<0?
bne $8,$0,ex2 #
li $8,4 # $8:=4
mul $15,$17,$8 # j*4
add $16,$18,$15 # Adr(V[j]
lw $24,0($16) # v[j]
lw $25, 4($16) # v[j+1]
ble $24,$25,ex2 # v[j]<= add $4,$18,$0 # 1.Param.
add $5,$17,$0 # 2.Param.
jal swap
addi $17,$17,-1 # j:=j-1
j for2 # for-ende
ex2: addi $19,$19,1 # i:=i+1
j for1 # for-ende
ex1 : # ende
Adr. von v | $4
n | $5
j | $17
Kopie von $4 | $18
i | $19
Kopie von $5 | $20
Hilfsvariable | $15,$16,$24,$25
Hilfsvariable, nicht gesichert | $8

## Slide 85: Sichern der Registerinhalte
Prolog: Sichern der über-schriebenen Register:
Prolog
Prozedurrumpf
Epilog
addi $29, $29, -36
sw $15, 0($29)
sw $16, 4($29)
sw $17, 8($29)
sw $18, 12($29)
sw $19, 16($29)
sw $20, 20($29)
sw $24, 24($29)
sw $25, 28($29)
sw $31, 32($29)
Adr. von v | $4
n | $5
j | $17
Kopie von $4 | $18
i | $19
Kopie von $5 | $20
Hilfsvariable | $15,$16,$24,$25
Hilfsvariable, nicht gesichert | $8

## Slide 86: Rückschreiben der Registerinhalte
Epilog: Rückschreiben der Registerinhalte:
Prolog
Prozedurrumpf
Epilog
lw $15, 0($29)
lw $16, 4($29)
lw $17, 8($29)
lw $18, 12($29)
lw $19, 16($29)
lw $20, 20($29)
lw $24, 24($29)
lw $25, 28($29)
lw $31, 32($29)
addi $29, $29, 36
jr $31
Adr. von v | $4
n | $5
j | $17
Kopie von $4 | $18
i | $19
Kopie von $5 | $20
Hilfsvariable | $15,$16,$24,$25
Hilfsvariable, nicht gesichert | $8

## Slide 87: Zusammenfassung
  Nicht-verschachtelte Prozeduren
  jr- und jal-Befehle
  Das Stapel- (stack) Prinzip
  Verschachtelte Prozeduren
  Konventionen zur Registernutzung
  Call-by-value, call-by-reference
  Sichern und Rückschreiben von Registerinhalten
  Callee-save und caller-save
  Beispiele

## Slide 88: 2.2.2 Allgemeine Sicht der Befehlsschnittstelle
Bislang haben wir ein spezielles Beispiel einer Befehlsschnittstelle betrachtet.
 Jetzt allgemeine Sicht auf die Befehlsschnittstelle.
Zur Befehlsschnittstelle (instruction set architecture, ISA) gehören:
1. Die nutzbaren Maschinenbefehle (einschl. der elementaren Datentypen, siehe 2.2.2.2).
2. Ein Modell des Speichers (siehe 2.2.2.1).
3. Die logische Sicht auf das Unterbrechungssystem (interrupt system, siehe 2.2.2.3).

## Slide 89
Vorlesung Rechnerstrukturen, Teil 2
2 Rechnerarchitektur
2.2 Die Befehlsschnittstelle
2.2.2 Allgemeine Sicht der Befehlsschnittstelle
2.2.2.1 Das Speichermodell

## Slide 90: Das Speichermodell
  Zeitkomplexität des Zugriffs: Verhalten entspricht dem eines großen Arrays, direkter Zugriff (ohne sequent. Suche)
  Größe der adressierbaren Einheiten: meist Byte-adressierbar.
  Alignment-Beschränkungen beschreiben Einschränkungen hinsichtlich der Ausrichtung (z.B.: Befehle und int‘s beginnen auf Wortgrenzen).
  Maximale Größe des Speichers: Historisch gesehen immer wieder unterschätzt. "640k will be enough for everyone", Bill Gates (?), 1981. Verdopplung alle 2-3 Jahre.
  Die Speicher realisieren den Zustand des Rechensystems.

## Slide 91: Little endians und big endians (1) (Endianess)
Little endians: der am wenigsten signifikante Teil eines Wortes erhält die niedrigste Byteadresse.
Big endians: der signifikanteste Teil eines Wortes erhält die niedrigste Byteadresse.
Ursprung: Gulliver‘s Reisen: Ei am dicken oder dünnen Ende aufschlagen?
© Microsoft

## Slide 92: Little endians und big endians (2)
Anwendungen, u.a.:
1. Bei der Speicherbelegung durch 32-Bit Integer Beispiel: Darstellung von 0001020316
little endian |  | big endian | 
Adresse | Wert | Adresse | Wert
"..00" | 3 | "..00" | 0
"..01" | 2 | "..01" | 1
"..10" | 1 | "..10" | 2
"..11" | 0 | "..11" | 3
Invertierung der beiden letzten Adressbits bewirkt Umschaltung zwischen den beiden Systemen.

## Slide 93: Little endians und big endians (3)
Anwendungen, unter anderem:
2. Bei der Zeichenketten-Darstellung und Verarbeitung Beispiel: Darstellung von "Esel"
little endian |  | big endian | 
Adresse | Wert | Adresse | Wert
"..00" | l | "..00" | E
"..01" | e | "..01" | s
"..10" | s | "..10" | e
"..11" | E | "..11" | l
Vorteile von big endian:
  Inkrementieren der Adresse liefert das nächste Zeichen.
  Verlängern der Zeichenkette ist einfach.

## Slide 94: Little endians und big endians (4)
Anwendungen bei Datenübertragung: was wird zuerst übertragen?
  Internet: Big-endian: Signifikanteste Information wird zuerst übertragen
  RS-232 serielle Schnittstelle: little-endian: Am wenigsten signifikante Information wird zuerst übertragen („LSB travels first“)
Quellen (u.a.):
  Danny Cohen: On Holy Wars and a Plea for Peace, IEEE Computer, October 1981, (reine Text-Fassung: http://www.ietf.org/rfc/ien/ien137.txt)
  Bitte nicht den deutschen Wikipedia-Artikel!

## Slide 95: Registerspeicher (1)
Warum Registerspeicher?
Man könnte in Befehlen 3 Adressteile angeben & bei arith-metischen Befehlen ausschließl. den Hauptspeicher benutzen.
Beispiel (so genannter 3-Adressbefehl): add adresse1, adresse2, adresse3
Nachteile:
Extrem große Befehlswortlänge
Unterschiedlich lange Befehlsworte  Schnelle Abarbeitung in einem Fließband wird schwierig
Registeradressen ermöglichen Verkürzung der Adressteile.
 RISC: Alle Operanden & Ziele in Registern

## Slide 96: Registerspeicher (2)
for (i=0;i<n;i=i+1)
{ j=31-i; sum=a[i]*b[j];
}
Reg
Zugriff auf Register viel schneller als Zugriff auf Hauptspeicher.
Programme verhalten sich in der Regel lokal.
lokaler Ausschnitt bietet schnellen Zugriff auf häufig genutzte Information.

## Slide 97: Größe von Registerspeichern
Vorteile einer großen Anzahl von Registern:
Viele lokale Zugriffe möglich.
  schnelle Zugriffe.
  Entlastung des Hauptspeichers.
Nachteile einer großen Anzahl von Registern:
  Befehlswortbreite wächst an.
  Aufwand für das Retten und Rückschreiben (bei Prozeduraufrufen, Unterbrechungen, Prozessumschaltungen usw.) wächst an.
 Kompromiss

## Slide 98: Homogene und heterogene Registersätze
Homogene Registersätze: Alle Register besitzen dieselbe Funktionalität.
Heterogene Registersätze: Manche Register besitzen spezielle Funktionen. Beispiele: $0, $31, Hi und Lo, Vorteile:
  Befehle mit vielen ( 4) Registern leicht zu realisieren.
  Weniger Registernummern im Befehl.
  Kann effizienter sein.
  Nachteile:
  Separate Kopierbefehle erforderlich.
  Durch Compiler schwieriger zu nutzen.

## Slide 99: Beispiele: 1. Motorola 680x0/Freescale ColdFire
Master stack pointer
Interrupt stack pointer
Adressregister
Datenregister
Statusregister
D0 D1
D2 D3
D4 D5
D6
D7
A0 A1
A2 A3
A4 A5
A6
User stack pointer
A7 A7' A7''
PC
VBR
Extend
Negative
Zero
Overflow
Carry
..
Cache control register
Cache address register
Vector base register
Trennung in Daten- & Adress-register bewirkt Reduktion auf 3 Bits/ Register-nummer; spezielle stack pointer; separates condition code register (CCR)
© M. Engel, 2012

## Slide 100: Beispiele: 2. MIPS R2000-R8000
Registerspeicher
$0
...
$31
Hi
Lo
PC
Keine condition code register.
Weitgehend homogen,
Ausnahmen: $0, $31, Hi, Lo, function register, Assemblerkonventionen für Registerbenutzung.
So genannte function register (z.B. für Unterbrechungen)
Gleitkommaregister ...
0

## Slide 101: Beispiele: 3. Intel 80x86
Allgemeine Register
Arithm. Ergeb.
& Ein/Ausgabe
Zählregister
Basis-Register
Basis-Register
Index-Register
Index-Register
Stack pointer
EAX EDX ECX EBX EBP ESI EDI ESP
Spezialregister
Instruction pointer
PC
EFR
...
sign
zero
aux carry
parity
carry
Maschinen-Status-Wort
Code-Segment
Stack-Segment
Daten-Segment
Daten-Segment
Daten-Segment
Daten-Segment
CS
SS
DS
ES
FS
GS
Segmentregister
0
0
AX
DX
CX
BP
SI
DI
SP
BX
Relativ kleiner & inhomogener Registersatz.
Hohe Ansprüche an Geschwindigkeit des Hauptspeicherzugriffs.
In neueren Prozessoren der Intel-Familie zusätzliche Register

## Slide 102: Zusammenfassung
Allgemeine Sicht auf die Befehlsschnittstelle
  Speichermodell
    Hauptspeicher
    Endianess
    Registerspeicher
  Befehlssatz
  Interrupts

## Slide 103: 2.2.2.2 Befehlssätze - Befehlsgruppen -
  Transferbefehle (lw, sw, mfhi)
  E/A-Befehle (in, out)
  Arithmetische Befehle (add, sub, mul, div)
  Logische Befehle (and, or, not)
  Vergleichsbefehle (sgt, .. oder Seiteneffekt arithmet. Befehle)
  Bitfeld- und Flag-Befehle
  Schiebebefehle
  Sprungbefehle
  Kontrollbefehle (disable interrupt)
  Ununterbrechbare Befehle (test-and-set)
0101 v 0101

## Slide 104: 2.2.2.2 Befehlssätze - Adressierungsarten -
0-stufige Adressierung z.B. Operanden in Registern, Direktoperanden 1-stufige Speicheradressierung (Referenzstufe 1) z.B. bisherige lw, sw-Befehle 2-stufige Adressierung (Referenzstufe 2)
n-stufige Adressierung (Referenzstufe n)
Klassifikation der Adressierung nach der Anzahl der Zugriffe auf den Speicher

## Slide 105: 0-stufige Adressierung
  Registeradressierung: ausschließlich Operanden aus & Ziele in Registern Beispiele: mflo $15 Reg[15]:=Lo MIPS clr,3 D[3]:=0 680x0 ldpsw,3 D[3]:=PSW 680x0
  unmittelbare Adressierung, Direktoperanden, immediate addressing: Operanden sind Teil des Befehlsworts Beispiele:
    lui $15,3 Reg[15]:=3<<16 MIPS
    ld D3,#100 D[3]:=100 680x0

## Slide 106: 1-stufige Adressierung, Referenzstufe 1 (1)
Genau 1 Zugriff auf den Speicher
Beispiel:
  lw $rega,Adr($regb) # Reg[$rega]:=Speicher[Adr+$regb]
Fall $regb=0: Direkte oder absolute Adressierung Adresse ist ausschließlich im Befehlswort enthalten
Speicher
Reg
aktueller Befehl
Adr

## Slide 107: 1-stufige Adressierung, Referenzstufe 1 (2)
  Fall Adr=0: Register-indirekte Adressierung Adresse ist ausschließlich im Register enthalten Beispiele: lw $15,($2) # Reg[15]:=Speicher[Reg[2]] MIPS ld D3,(A4) # D[3]:=Speicher[A[4]] 680x0 Varianten: pre/post- increment/decrement zur Realisierung von Stapeloperationen. Beispiel: ld D3,(A4)+ # D[3]:=Speicher[A[4]]; # A[4]:=A[4]+4 beim Laden von 32 Bit

## Slide 108: 1-stufige Adressierung, Referenzstufe 1 (3)
  Fall Adr0, $regb0: Relative, indizierte oder Basis-Adressierung
    Varianten (nicht immer einheitlich bezeichnet):
    Indizierte Adressierung: Adr umfasst vollen Adressbereich, Register evtl. nicht.
    Basisadressierung, Register-Relative Adressierung (MIPS) Register umfasst vollen Adressbereich, Adr evtl. nicht.
Adr
Reg
Reg
Adr

## Slide 109: 2-stufige Adressierung - Indirekte Adressierung - (1)
Indirekte (absolute) Adressierung D[Reg]:=Speicher[Speicher[Adr]]
Speicher
D
aktueller Befehl
Adr

## Slide 110: 2-stufige Adressierung - Indirekte Adressierung - (2)
  Indirekte Register-indirekte Adressierung D[Reg]:=Speicher[Speicher[D[IReg]] mit IReg0..7
  Vorindizierung D[Reg]:=Speicher[Speicher[Adr+D[IReg]] mit IReg0..7
  Nachindizierung D[Reg]:=Speicher[Speicher[Adr]+D[IReg]] mit IReg0..7
  Indirekte Programmzähler-relative Adressierung D[Reg]:=Speicher[Speicher[Adr+PC]] PC:=Speicher[Adr+PC+i], mit i{1,2,4}

## Slide 111: n-stufige Adressierung
  Die fortgesetzte Interpretation des gelesenen Speicherwortes als Adresse des nächsten Speicherworts nennt man Dereferenzieren.
  Referenzstufen n > 2 werden nur in Ausnahmefällen realisiert.
  Fortgesetztes Dereferenzieren ist u.a. zur Realisierung der logischen Programmiersprache PROLOG mittels der Warren Abstract Machine (WAM) wichtig.
  Bei der WAM wird die Anzahl der Referenzstufen durch Kennzeichen-Bits in den gelesenen Speicherworten bestimmt.

## Slide 112: Übersicht
0-stufige Adressierung
Register-Adressierung
unmittelbare Adressierung
1-stufige Speicheradressierung (Referenzstufe 1)
direkte Adressierung, absolute Adressierung
Register-indirekte Adressierung
indizierte Adressierung, Basisadressierung
Programmzähler-relative Adressierung
2-stufige Adressierung (Referenzstufe 2, indirekte A.)
absolute Adressierung
Register-indirekte Adressierung
indizierte Adressierung
Programmzähler-relative Adressierung
n-stufige Adressierung (Referenzstufe n>2)

## Slide 113: n-Adressmaschinen - Die 3-Adressmaschine (1) -
Klassifikation von Befehlssätzen bzw. Befehlen nach der Anzahl der Adressen bei 2-stelligen Arithmetik-Befehlen.
3-Adressmaschinen, 3-Adressbefehle IBM-Bezeichnung „SSS“; Befehle bewirken Transfer: Speicher[s1] := Speicher[s2] o Speicher[s3] s1,s2,s3: Speicheradressen, o: 2-stellige Operation.
Opcode .... s1 s2 s3
Mögliches Befehlsformat
4x 32=128 Bit Befehlswortbreite
o

## Slide 114: - Die 3-Adressmaschine (2) -
Anwendung: Zerlegung der Anweisung
D= (A+B)*C;
Mit a=Adresse von A, b=Adresse von B, usw.:
add t1, a,b #Speicher[t1]:=Speicher[a]+Speicher[b]
mult d,t1,c #Speicher[d]:=Speicher[t1]*Speicher[c]
Programmgröße: 2*128=256 Bit
Speicherzugriffe: 2*3=6
3-Adressbefehle im Compilerbau als Zwischenschritt benutzt.
MIPS: 3-Adress-RRR-Format für Arithmetikbefehle.

## Slide 115: Die 2-Adressmaschine (1)
Verkürzung des Befehlswortes durch Überschreiben eines Operanden mit dem Ergebnis.
2-Adressmaschinen, 2-Adressbefehle IBM-Bezeichnung „SS“; Befehle bewirken Transfer der Form: Speicher[s1] := Speicher[s1] o Speicher[s2] mit s1,s2: Speicheradressen, o: 2-stellige Operation.
Opcode .... s1 s2
Mögliches Befehlsformat
3x 32=96 Bit Befehlswortbreite
o

## Slide 116: Die 2-Adressmaschine (2)
Anwendung: Zerlegung der Anweisung
D= (A+B)*C;
Mit a=Adresse von A, b=Adresse von B, usw.:
move t1,a #Speicher[t1]:=Speicher[a]
add t1,b #Speicher[t1]:=Speicher[t1]+Speicher[b]
mult t1,c #Speicher[t1]:=Speicher[t1]*Speicher[c]
move d,t1 #Speicher[d]:=Speicher[t1]
Programmgröße: 4*96=384 Bit
Speicherzugriffe: 2*3+2*2=10

## Slide 117: Die 1½-Adressmaschine (1)
Weitere Verkürzung des Befehlswortes mit Registerspeichern
1½-Adressmaschinen, 1½-Adressbefehle IBM-Bezeichnung „RS“; Befehle bewirken Transfer der Form: Reg[r]:= Reg[r] o Speicher[s] s: Speicheradresse, r: Registernummer, o: Operation
Opcode RegNr. s
Mögliches Befehlsformat
2x 32=64 Bit Befehlswortbreite
Enthält zusätzlich RR-Befehle der Wirkung Reg[r1]:= Reg[r2]
o

## Slide 118: Die 1½-Adressmaschine (2)
Anwendung: Zerlegung der Anweisung
D= (A+B)*C;
Mit a=Adresse von A, b=Adresse von B, usw.:
lw, $8, a # Reg[8]:=Speicher[a]
add $8, b # Reg[8]:=Reg[8] + Speicher[b]
mult $8, c # Reg[8]:=Reg[8] * Speicher[c]
sw $8, d # Speicher[d]:=Reg[8]
Programmgröße: 4*64=256 Bit
Speicherzugriffe: 4

## Slide 119: Die 1-Adressmaschine (1)
Sonderfall der Nutzung von nur 1 Register („Akkumulator")
1-Adressmaschinen, 1-Adressbefehle Befehle bewirken Transfer der Form: accu:= accu o Speicher[s] mit s: Speicheradresse o: 2-stellige Operation (wie +, -, *, /).
Opcode . s
Mögliches Befehlsformat
2x 32=64 Bit Befehlswortbreite (i.d.R. kürzere Wortlänge)
o

## Slide 120: Die 1-Adressmaschine (2)
Anwendung: Zerlegung der Anweisung
D= (A+B)*C;
Mit a=Adresse von A
lw, a # accu :=Speicher[a]
add b # accu:=accu + Speicher[b]
mult c # accu:=accu * Speicher[c]
sw d # Speicher[d]:=accu
Programmgröße: 4*64=256 Bit
Speicherzugriffe: 4

## Slide 121: Die 0-Adressmaschine (1)
Arithmetische Operationen werden auf Stapel ohne Angabe der Operanden ausgeführt. Die 2 obersten Stapelelemente werden verknüpft & durch das Ergebnis der Operation ersetzt.
0-Adressmaschinen, 0-Adressbefehle 3 Sorten von Befehlen: push a # Speicher[a] wird oberstes Stapelelement add # Addiere die beiden obersten Stapelelemente und ersetze sie durch die Summe. Ähnlich für -,*,/ pop a # Speicher[a]:= oberstes Stapelelement. Entferne dieses Element vom Stapel.
o

## Slide 122: Die 0-Adressmaschine (2)
Mögliche Befehlsformate:
Arithmetik-Befehle: 1 Byte;
push, pop: 1 Byte+Adresse=5 Byte
Beispiel:
push a
push b
add
push c
mult
pop d
a b c d
10
20
5
10
20
20
30
20
5
150
150
Speicher
Stapel
Programmgröße: 22 Byte=176 Bit,
4 Speicherzugriffe

## Slide 123: Die 0-Adressmaschine (3)
Wie kommt man vom Ausdruck D= (A+B)*C; zur Befehlssequenz?
1. Verwendung der postfix-Notation: AB+C*
2. Mittels des Ausdrucksbaums: GenerateCode(p) { gehe zum linken Sohn; gehe zum rechten Sohn; erzeuge Befehl für aktuellen Knoten; }
A
B
+
C
*
d:=
push a
push b
add
push c
mult
pop d
Virtuelle Java-Maschine ist eine 0-Adressmaschine
Notes: Ende 4. Stunde

## Slide 124: Zusammenfassung
Allgemeine Sicht auf die Befehlsschnittstelle
  Speichermodell
    Hauptspeicher
    Endianess
    Registerspeicher
  Befehlssatz (instruction set architecture, ISA )
    Befehlsgruppen
    Referenzstufen
    n-Adressmaschinen
    RISC vs. CISC-Maschinen
  Interrupts

## Slide 125: Klassifikation von Befehlssätzen - Reduced instruction set computers (RISC) (1)-
Wenige, einfache Befehle wegen folgender Ziele:
  Hohe Ausführungsgeschwindigkeit
    durch Fließbandverarbeitung (siehe 2.3.3)
    durch kleine Anzahl interner Zyklen pro Befehl
Def.: Unter dem CPI-Wert (engl. cycles per instruction) einer Menge von Maschinenbefehlen versteht man die mittlere Anzahl interner Bus-Zyklen pro Maschinenbefehl.
Programmlaufzeit = Anzahl der auszuführenden Befehle * CPI-Wert des Programms * Dauer eines Buszyklus
RISC-Maschinen: CPI möglichst nicht über 1. CISC-Maschinen (s.u.): Schwierig, unter CPI = 2 zu kommen.
Bessere Animation mit Powerpoint XP

## Slide 126: Klassifikation von Befehlssätzen - Reduced instruction set computers (RISC) (2)-
Eigenschaften daher:
  feste Befehlswortlänge
  LOAD/STORE-Architektur
  einfache Adressierungsarten
  „semantische Lücke“ zwischen Hochsprachen & Assemblerbefehlen durch Compiler überbrückt.
  Statt aufwändiger Hardware zur Beseitigung von Besonderheiten (z.B. 256 MB-Grenze bei MIPS, 16 Bit Konstanten)  Aufgabe der Software
  Rein in Hardware realisierbar („mit Gattern und Flip-Flops“)
ld $2,..; ld $3,..; add $3,$3,$2; sw $3
z.B. keine indirekte Adr.

## Slide 127: Complex instruction set computers (CISC)
Complex instruction set computers (CISC) Entstanden in Zeiten schlechter Compiler & großer Geschwindigkeitsunterschiede Speicher / Prozessor
Befehle sollten möglichst nahe an den Hochsprachen sein (keine semantische Lücke)
Mit jedem geholten Befehl sollte der Prozessor viel tun
  sehr komplexe Befehle

## Slide 128: Complex instruction set computers (CISC) Beispiel MC680x0 (1)
Opcode | Größe | Ziel |  | Quelle | 
"00" | "01"=Byte, "11"=Wort, "10"=Doppelwort (32 Bit) | Register | Modus | Register | Modus
bis zu 4 Erweiterungsworte zu je 16 Bit |  |  |  |  | 
Beispiel: Motorola 68000 (erster Prozessor der 680x0-Serie)
Format des Kopierbefehls MOVE:
Viele komplexe Adressierungsarten schon in den ersten Prozessoren der Serie.

## Slide 129: Complex instruction set computers (CISC) - Beispiel MC680x0 [ ColdFire] (2) -
Modus | Registerfeld | Erweit. | Notation | Adressierung
"000" | n | 0 | Dn | Register-Adressierung
"001" | n | 0 | An | Adressregister-Adressierung
"010" | n | 0 | (An) | Adressregister indir.
"011" | n | 0 | (An)+ | Adressreg. indirekt.mit postincrement
"100" | n | 0 | -(An) | Adressreg. indirekt.mit predecrement
"101" | n | 1 | d(An) | Relative Adressierung mit 16 Bit Distanz
"110" | n | 1 | d(An,Xm) | Register-relative Adressierung mit Index
"111" | "000" | 1 | d | direkte Adressierung (16 Bit)
"111" | "001" | 2 | d | direkte Adressierung (32 Bit)
"111" | "010" | 1 | d(*) | Programmzähler-relativ
"111" | "011" | 1 | d(*,Xn) | Programmzähler-relativ mit Index
"111" | "100" | 1-2 | #zahl | unmittelbare Adressierung

## Slide 130: Complex instruction set computers (CISC) - Eigenschaften -
Relativ kompakte Codierung von Programmen
Für jeden Befehl wurden mehrere interne Zyklen benötigt
  Die Anzahl der Zyklen pro Befehl (der cpi-Wert) war groß
(Mikro-) Programm zur Interpretation der Befehle nötig
Compiler konnten viele Befehle gar nicht nutzen

## Slide 131: Zusammenfassung
Allgemeine Sicht auf die Befehlsschnittstelle
  Speichermodell
    Hauptspeicher
    Endianess
    Registerspeicher
  Befehlssatz (instruction set architecture, ISA )
    Befehlsgruppen
    Referenzstufen
    n-Adressmaschinen
    RISC vs. CISC-Maschinen
  Interrupts

## Slide 132
2 Teil 2 des Kurses Rechnerstrukturen
2.2 Die Befehlsschnittstelle
2.2.2 Allgemeine Sicht der Befehlsschnittstelle
2.2.2.3 Unterbrechungen

## Slide 133: Unterbrechungen
„Während der normalen Bearbeitung eines Programms kann es .. zu Ausnahme-Situationen (engl. exceptions) kommen, die vom Prozessor aus eine vorübergehende Unterbrechung oder aber einen endgültigen Abbruch des Programms, … verlangen.“ (Zitat Bähring)
Beispiele:
  arithmetische Ausnahmen (div 0),
  Überläufe (sofern Ausnahmebehandlung eingeschaltet)
  ungültige Adresse
  Speicherschutz verletzt
  ...

## Slide 134: Ablauf (bei MIPS)
add * ...
0
..FFF..
Retten benötigter Register Fehlerbehandlung Rückschreiben der Register return from interrupt (rti) Befehl
PC 
ursprünglich belegter Teil des Stacks
$29 
1.Benutzer könnte Stack-Pointer ungültig setzen
2.Überschreiben des Stack kann Überraschung sein.
 SPIM-traphandler sichert in festen Speicherzellen!
Besser wäre ein separater Interrupt-Stack (wie MC68k).
Adresse des add-Befehls+4
gesicherte Register
* bei div prüfen MARS + SPIM per SW auf div 0
Simulation: add-overflow

## Slide 135: Interrupts und Prozeduren (1)
Interrupts entsprechen automatischem Aufruf von Prozeduren bei Fehlern oder Ausnahmen.
Hardwaremäßig erzeugter Aufruf entspricht einem jal-Befehl;
  Zieladresse bestimmt sich aus der Unterbrechungsursache - vectored interrupt : Ursache mit der Unterbrechung direkt bekannt - sonst: Ursache mit Statusabfragen bestimmen!
  Rückkehradresse wird sofort auf dem Stapel° gespeichert.
Benutzung des Stapels erlaubt verschachtelte, sogar rekursive* Unterbrechungen
° Alte Rechner benutzen eine feste Zelle pro Ursache ( keine Rekursion). * Wegen Problemen in der Realisierung meist ausgeschlossen.

## Slide 136: Interrupts und Prozeduren (2)
  Bei Vorliegen mehrerer Unterbrechungsursachen entscheidet deren Priorität, welche Ausnahmebehandlung zuerst gestartet wird.
  Interrupts können meist mit besonderen Befehlen gesperrt werden.
  Dem jr $31 entspricht hier der rti-Befehl,
  Rückkehr-Adresse wird dem Stack entnommen

## Slide 137: Synchrone und asynchrone Unterbrechungen
  Ausnahmesituationen können durch das aktuell ausgeführte Programm herbeigeführt werden.  synchrone Unterbrechungen.
    Beispiel: Arithmetik-Überlauf
  Ausnahmesituationen können ohne Bezug zum aktuellen Programm sein. Ursachen: externe Systemkomponenten wollen vom Prozessor „bedient“ werden.  asynchrone Unterbrechungen.
    Beispiel: Netzausfall

## Slide 138: Unterbrechung am Ende des laufenden Befehls oder bereits während der Bearbeitung ?
  In einigen Fällen ist ein Abbruch des laufenden Befehls erforderlich:
    Beispiele: Speicherschutzverletzung, illegaler Befehl
  In anderen Fällen kann bis zum Ende der Bearbeitung des laufenden Befehls gewartet werden:
    Beispiele: alle asynchronen Unterbrechungen (außer bei sehr langer Bearbeitungszeit des Befehls, wie z.B. beim Kopieren von großen Blöcken mit einem Befehl).

## Slide 139: Endgültiger Abbruch oder Fortfahren ?
  In einigen Fällen ist ein endgültiger Abbruch des laufenden Befehls erforderlich: Beispiele:
    Speicherschutzverletzung,
    illegaler Befehl
  In anderen Fällen ist ein Fortfahren in der Befehlsausführung erforderlich: Beispiel:
    Automatische Seiteneinlagerung von der Platte

## Slide 140: Übersicht über verschiedene Unterbrechungen
Klasse | Synchron? | Unterbrechung im Befehl ?
Ein-/Ausgabegerät | nein | nein
Betriebssystems-Aufruf | ja | nein
TRACE-Befehl | ja | nein
Überlauf | ja | ja
Timer | nein | nein
Seitenfehler | ja | ja (!)
Schutz-Verletzung | ja | ja (!)
Unimplementierter Befehl | ja | ja
Hardware-Fehler | beides | ja
Netzausfall | nein | nein (?)
svc

## Slide 141: Systemaufrufe in der MIPS-Maschine
Aufruf von Funktionen des Betriebssystems per supervisor call (SVC),
  Parameter in Registern
MIPS/MARS: syscall, Servicenr. in $v0 (=$2) |  |  | 
Servicename | Servicenr | Argumente | Ergebnis
print_int | 1 | $a0 = integer | -
print_string | 4 | $a0 = Adresse der Zeichenkette | -
read_int | 5 | - | $v0
read_string | 8 | $a0: Pufferadresse, $a1: Pufferlänge | -
exit | 10 |  | -

## Slide 142: Beispiel der Anwendung
.data
str: .asciiz "die Antwort ist: " # Nullbyte am Ende .text
li $v0, 4 # Nummer des Systemaufrufs
la $a0, str # Adresse der Zeichenkette
syscall # Systemaufruf
li $v0, 1 # Nummer des Systemaufrufs
li $a0, 42 # integer
syscall # Systemaufruf
li $v0, 10 # exit
syscall
  E/A bezieht sich hier auf das Terminal.
  MARS realisiert weitere SVC-Aufrufe, u.a. file-I/O (s. Online-Doku)

## Slide 143: Realisierung von Systemaufrufen
  „Normalerweise”: Aufruf eines hardwaremäßig nicht implementierten Befehls (MIPS: 0x0000000c); Hardware startet Unterbrechungsbehandlung; In der Behandlung: Erkennung des SVC-Aufrufs; Verzeigung an Routine innerhalb des kernels.
  Beim Simulator: Simulation im Simulator selbst; dadurch keine Verzweigung in den kernel-Bereich erkennbar.
Simulator: syscall

## Slide 144: Unterbrechungen bei MIPS/MARS
  Im Falle einer Ausnahme erfolgt ein Sprung an die Adresse 0x80000180
  Ein an dieser Adresse gespeicherter Trap-Handler muss die Unterbrechungsursache erfragen. Hierzu müssen Register des Coprozessors 0 gelesen werden.
  Hierzu vorhandene Befehle: mfc0, mtc0, lwc0, swc0.
Register Name | Nummer | Benutzung
BadVAddr | 8 | Memory address of address exception
Status | 12 | Interrupt mask and enable bits
Cause | 13 | Exception type & pending interrupt bits
EPC | 14 | Address of instr. that caused exception

## Slide 145: Coprozessorregister-Bedeutung - Cause-Register-

## Slide 146: Coprozessorregister-Bedeutung - Status-Register-

## Slide 147: Wiedereintrittsfähiger Code (reentrant code)
  Während Unterbrechungsbehandlung weitere Unterbrechung möglich (Beispiel: Schutzverletzung während einer Unterbrechungsbehandlung).
  Entspricht verschachtelten Prozeduraufrufen; Registerinhalte und Variablen auf Stapel speichern!
  Unterbrechungsbehandlungen, die selbst wieder unterbrochen werden können, heißen wiedereintrittsfähig (engl. re-entrant bzw. reentrant).
  Standard-Trap-Handler des SPIM ist nicht reentrant, (Register werden in festen Speicherzellen gesichert).
Animation mit powerpoint XP better!

## Slide 148: SPIM-Traphandler
s1: .word 0 # Speicher zum Sichern von Registern;
s2: .word 0 # dto.
.ktext 0x80000180 # Code gehört zum Kernel Textsegment
.set noat # keine Nutzung von $1 durch Assembler
move $k1 $at # Retten von $1 in $27 (für Kernel)
.set at # Nutzung durch von $1 wieder möglich
sw $v0 s1 # Rette $v0 in feste Speicherzelle
sw $a0 s2 # Rette $a0 in feste Speicherzelle
# Nutzung von $1=$at,$v0,$a0,$k0 möglich
mfc0 $k0 $13 # Lade Unterbrechungsursache
... # Verzweige abhängig von $k0
... # Lösche Ursachenregister
lw $v0 s1 # Rückschreiben von $v0
lw $a0 s2 # Rückschreiben von $a0
.set noat
move $at $k1 # Restore $at
.set at
rfe # Restaurieren von Statusregistern
mfc0 $k0 $14 # Hole alten Wert des PC
addiu $k0 $k0 4 # Erhöhe um 4
jr $k0 # Führe unterbrochenes Programm fort
neu
MARS: add-overflow mit SPIM traphandler

## Slide 149: Das Von Neumann-Modell
Fast alle der heute üblichen Rechner gehen auf den Von Neumann-Rechner mit folgenden Eigenschaften zurück:
  1. Die Rechenanlage besteht aus den Funktionseinheiten Speicher, Leitwerk (bzw. Steuerwerk, engl. controller), dem Rechenwerk (engl. data path) und Ein/Ausgabe-Einheiten.
Speicher
E/A-Einheiten
E/AGeräte
E/A-Steuerungen (I/O-controller)
Prozessor
Leitwerk
Rechenwerk
Verbindungsnetzwerk
*

## Slide 150: Wo sind diese Komponenten auf PC-Boards?
Prozessor (unter Lüfter)
Speicher
* Siehe Kapitel “Ein-/Ausgabe”
PCIe-Karte*
SATA*
© Photo, Informatik 12, TU Dortmund

## Slide 151: Wo sind diese Komponenten auf PC-Boards (2)?
© Photo, Informatik 12, TU Dortmund

## Slide 152: Das Von Neumann-Modell (2)
2. Die Struktur der Anlage ist unabhängig vom bearbeiteten Problem. Die Anlage ist speicherprogrammierbar.
3. Anweisungen und Operanden (einschl. Zwischenergebnissen) werden in demselben physikalischen Speicher gespeichert.
4. Der Speicher wird in Zellen gleicher Größe geteilt. Die Zellnummern heißen Adressen.
5. Das Programm besteht aus einer Folge von elementaren Befehlen, die in der Reihenfolge der Speicherung bearbeitet werden.
6. Abweichungen von der Reihenfolge sind mit (bedingten oder unbedingten) Sprungbefehlen möglich.

## Slide 153: Das Von Neumann-Modell (3)
7. Es werden Folgen von Binärzeichen (nachfolgend Bitvektoren genannt) verwendet, um alle Größen darzustellen.
8. Die Bitvektoren erlauben keine explizite Angabe des repräsentierten Typs. Aus dem Kontext muss stets klar sein, wie die Bitvektoren zu interpretieren sind.
Alternative:
Typ
Wert

## Slide 154: Zusammenfassung (Abschnitt)
Allgemeine Sicht auf die Befehlsschnittstelle
  Speichermodell
    Hauptspeicher, Endianess, Registerspeicher
  Befehlssatz (instruction set architecture, ISA )
    Befehlsgruppen, Referenzstufen, n-Adressmaschinen
    RISC vs. CISC-Maschinen
  Interrupts
    Ablauf, Vergleich mit Prozeduren
    Synchrone und asynchrone Interrupts
    Systemaufrufe
    Wiedereintrittsfähiger (reentrant) Code
  Von-Neumann-Rechner (Übersicht)

## Slide 155: Zusammenfassung (Kapitel)
  Modellierung von Rechnern auf verschiedenen Ebenen:
    der Assemblerebene
    der Maschinensprachenebene, …
  MIPS-Assembler- und Maschinensprachebene
    Arithmetische, logische und Sprungbefehle
  Übersetzung einer Programmiersprache in Assembler
    Schleifen, Prozeduren
  Allgemeine Betrachtung der sog. instruction set architecture (ISA)
    Speichermodell, Maschinenbefehle, Unterbrechungen
  Charakterisierung der Von-Neumann-Maschine

## Slide 156: 1-stufige Adressierung, Referenzstufe 1 (4)
  Register-Relative Adressierung mit Index Addition zweier Register, z.B. zeigt eines auf relevanten Speicherbereich, ein zweites enthält einen Array-Index Beispiele: ld D3,Adr(A3,D4) # D[3]:=Speicher[Adr+A[3]+D[4]] 680x0 IBM-370/390: nur 12 Bit für Adr, Zeiger auf relevanten Speicherbereich immer benötigt.

## Slide 157: 1-stufige Adressierung, Referenzstufe 1 (1)
Genau 1 Zugriff auf den Speicher
Direkte Adressierung, absolute Adressierung Adresse ist ausschließlich im Befehlswort enthalten Beispiele:
  lw $15,Adr # Reg[15]:=Speicher[Adr] MIPS
  ld D3,Adr # D[3] :=Speicher[Adr] 680x0
Speicher
D
aktueller Befehl
Adr
Aus Befehlswort

## Slide 158: 1-stufige Adressierung, Referenzstufe 1 (5)
  Programmzähler-relative Adressierung Addition des Programmzählers zu Adr
  Beispiele: L:bne $4,$0,Z #PC:=PC+(if Reg[4]0 then Z-L° else 4) L:bra Z #PC:=PC+(Z-L)° 680x0 °Konstante wird so bestimmt, dass Sprung an Z erfolgt.